## Slide 1
深圳芯智源电子有限公司选型列表
东澄半导体MCU
型号 | CPU | 存储 种类 | 存储 大小 | SRAM | EE PROM | GPIO | TIMER | PWM | UART | I2C | LCD | 12位 ADC | OPA/CMP/DAC | MAX FREQ | Voltage | 封装
DC8S352C | 8 | MTP | 2K*16 | 128 |  | 14 | 8bit*2 | 16bit*6 |  |  |  | (13+2)ch |  | 16M | 1.8~5.5 | SOP16，SOP14，SOP8，QFN16
DC8S3522 | 8 | MTP | 4K*16 | 256 |  | 14 | 8bit*2/15bit*1 | 16bit*6 |  |  |  | (13+2)ch | CMP/7-bit DAC | 16M | 1.8~5.5 | SOP16，SOP14，SOP8，QFN16
DC8S3522-EE |  |  |  |  | 256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SOP14
DC8S3363 | 8 | FLASH | 8K*8 | 512 | 128 | 26 | 16bit*4 | 16bit*7 | 1 | 1 | 4 com 1/2bias | （9+4)ch |  | 16.588M | 2.2~5.5 | SSOP24
应广科技MCU
型号 | CPU | 存储 种类 | 存储 大小 | SRAM | EE PROM | GPIO | TIMER | PWM | UART | I2C | SPI | 12位 ADC | OPA/CMP/DAC | MAX FREQ | Voltage | 封装
PFS122 | 8 | MTP | 2K*16 | 128 |  | 16 | 16bit*1 | 8bit*2 | 3 | 1 | 1 | 12 |  | 16MHz | 1.8-4.5 | SOT23-6,SOP8,MSOP10,ESSOP10,DFN3*3,SOP14,SOP16,QFN16
型号 | CPU | 存储 种类 | 存储 大小 | SRAM | EE PROM | GPIO | TIMER | PWM | UART | I2C | SPI | 12位 ADC | OPA/CMP/DAC | MAX FREQ | Voltage | 封装
DM31X003 | 32 | FLASH | 64K | 4K |  | 16 | 16/32bit*2 16bit*4 | 16bit*4 | 3 | 1 | 1 | 7ch, 1Msps | VC | 4M~ 24MHz | 2.4-5.5 | TSSOP20,QFN20
DM8F52 | 8 | FLASH | 16K | 256 |  | 46 | 16bit*2 | 16bit*2 | 1 |  |  | 10 路 10 位 ADC |  | 内置 4MHz 振荡器 | 2.4-5.5 | LQFP48-7x7
汉威半导体MCU

## Slide 2
型号 | CPU | 存储种类 | 存储大小 | SRAM | GPIO | TIMER | PWM | UART | I2C | SPI | 12位 ADC | OPA/CMP/DAC | MAX FREQ | MCU Voltage | 2.4G |  |  |  |  | 封装
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 调制方式 | 通讯频段 | 数据传输 | 工作电流 | 工作电压 | 
DM8P3006 | 8 | OTP | 2K*14 | 128 | 10 | 8bit*1 10bit*3 | 10bit*2 |  |  |  | (11+1)ch | 1 CMP | 8M | 2.0~5.5 | GFSK | 2.400G~ 2.483G | 接收-86dBm@1M 输出8dBm@1M | 发射16mA 接收14mA 休眠1.5uA | 2~3.6 | SOP16
DM32F3108 | 32 | FLASH | 64K | 4K | 16 | 16bit*1 | 16bit*4 | 3 | 1 | 1 | 12bit SAT |  | 24M | 1.7~5.5 |  |  |  |  |  | SSOP24
汉威半导体集成MCU+2.4G
深圳芯智源电子有限公司选型列表
深迪半导体六轴陀螺仪加速传感器
型号 | 量程 | 灵敏度 | 加速度量程 | 加速度计灵敏度 | 封装
SH3001 | ±125， ±250，±500，±1000，±2000 | 262，131，65.5，32.8，16.4 | ±2，±4， ±8， ±16 | 16384，8192，4096，2048 | LGA14 2.5*3.0*0.9mm³
恒烁半导体MCU
型号 | CPU | 存储 种类 | 存储 大小 | SRAM | EE PROM | GPIO | TIMER | PWM | UART | I2C | SPI | 12位 ADC | OPA/CMP/DAC | MAX FREQ | Voltage | 封装
CX32X003 | 32 | FLASH | 64K | 4K |  | 16 | 16/32bit*2 16bit*4 | 16bit*4 | 3 | 1 | 1 | 7ch, 1Msps | VC | 4M~ 24MHz | 2.4-5.5 | TSSOP20,QFN20

## Slide 3
东澄半导体TOUCH KEY
型号 | TK 通道 | 工作电流 | 工作电压 | LVR | 选择模式 | 封装
DCTKA811 | 1-Key | 2.7uA@3V | 2.2V~5.5V | 2.0V | Direct/Toggle | SOT23-6
DCTKB101T | 1-Key | 3uA@3V | 2.0V~6.5V | 2.0V | Direct/Toggle | SOT23-5
DCTKB101A | 1-Key | 460uA@3V | 2.5V~6.0V | 2.5V | Direct | SOT23-6L
DCTKB101B | 1-Key | 460uA@3V | 2.5V~6.0V | 2.5V | Direct/Toggle | SOP8
DCTKB202E | 2-Key | 330uA@3V | 1.8~5.5V | 1.8V | Direc | SOP8
深圳芯智源电子有限公司选型列表